## Slide 1
Pau Bosch-Jimenez
05 octubre 2020
Sistemas bioelectroquímicos para la recuperación de recursos en procesos de tratamiento de aguas

## Slide 2: LEITAT
Fundada en 1906, LEITAT es una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrece soluciones disruptivas a las necesidades tecnológicas que demandan las empresas y entidades, con una clara orientación a generar valor competitivo y un futuro sostenible.
MISIÓN: crear y transferir valor
Gestionamos tecnologías para crear y transferir valor social, medioambiental, económico e industrial a las empresas y entidades, a través de la investigación y los procesos tecnológicos.
Vilanova del Camí
Terrassa
Barcelona
Valencia
LEITAT, referente internacional en I+D
5 ÁREAS INTERCONECTADAS
346 PERSONAS EN PLANTILLA

## Slide 3: ¿Que son los sistemas bioelectroquímicos (BES)?
Celda electroquímica
Reactor biológico en EDAR
Uso de catalizadores, alta demanda energética, condiciones de trabajo no suaves
Baja cinética, alto requerimiento espacio, demanda energía, emisiones GEI
Sistemas bioelectroquímicos
REACTORES BES
H+  H2
CO2  CH4
CO2  orgánicos
NH4+  NH3
M+  M(OH) o M0
…

## Slide 4: ¿Que son los sistemas bioelectroquímicos (BES)?
Sistemas bioelectroquímicos
REACTORES BES
H+  H2
CO2  CH4
CO2  orgánicos
NH4+  NH3
M+  M(OH) o M0
…

## Slide 5: ¿Que son los sistemas bioelectroquímicos (BES)?
Sistemas bioelectroquímicos
Tecnología flexible y sostenible.
Reducción de las emisiones de GEI
Integración con energía renovables
Recuperación de productos de valor añadido en las EDARs
REACTORES BES
H+  H2
CO2  CH4
CO2  orgánicos
NH4+  NH3
M+  M(OH) o M0
…

## Slide 6: ¿Que son los sistemas bioelectroquímicos (BES)?
Tratamiento de aguas residuales (degradación de materia orgánica)
Generación de electricidad (densidad de potencia limitada)
Sistemas bioelectroquímicos – Microbial Fuel Cell (MFC)
SRO:
CH3COO- + 4H2O  2HCO3- + 9H+ + 8e-
Eo’= -0.280 V vs. SHE
O2 + 4H+ + 4e-  2H2O
Eo’= 0.82 V vs. SHE
SRR:

## Slide 7: ¿Que son los sistemas bioelectroquímicos (BES)?
Tratamiento agua residual
Desalinización de aguas
o, concentración y recuperación de productos de valor añadido
Sistemas bioelectroquímicos – Microbial Desalination Cell (MDC)
SRO:
CH3COO- + 4H2O  2HCO3- + 9H+ + 8e-
Eo’= -0.280 V vs. SHE
O2 + 4H+ + 4e-  2H2O
Eo’= 0.82 V vs. SHE
SRR:

## Slide 8: ¿Que son los sistemas bioelectroquímicos (BES)?
Sistemas bioelectroquímicos – Microbial Electrosyntheis Cell (MEC)
SRO:
CH3COO- + 4H2O  2HCO3- + 9H+ + 8e-
Eo’= -0.280 V vs. SHE
2H2O  4H+ + O2 + 4e-
Eo’= 0.820 V vs. SHE
SRR:
Tratamiento agua residual
Producción de productos de valor añadido en el cátodo
Potencialmente alta eficiencia energética
HCO3- + 9H+ + 8e-  CH4 +H2O
Eo’= -0.24 V vs. SHE
2H+ + 2e-  H2
Eo’= -0.41 V vs. SHE
H+  H2
CO2  CH4
CO2  orgánicos
NH4+  NH3
M+  M(OH) o M0
…

## Slide 9
BES para ayuda a los ODS
BES  DESALINIZACIÓN
Desarrollo de un reactor para desalinizar aguas.
Funcional para agua de mar como aguas salobres.
Velocidad de desalación de 2.8 gNaCl/m2h con producción de energía de 0,3 W/m2.
Imagen del prototipo del proyecto MIDES
Canal de YouTube: MIDES Microbial Desalination project
Video: Demo Site Video Journal No. 2
Proyecto Mides (EU-H2020)
BES  RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES DE AGUAS RESIDUALES
Desarrollo de un reactor para recuperación de nitrógeno.
Eliminación del 75% del N-NH4+ contenido en la WW con baja demanda energética (1,6 kWh/kg N).
Recuperación del 45% del N-NH4+ en forma de nutriente.
Proyecto Run4Life (EU-H2020)

## Slide 10
BES para ayuda a los ODS
BES  POWER-TO-FUEL/CHEMICALS
Desarrollo y escalado de tecnología BES de conversión de CO2 a CH4.
Alta eficiencia de conversión energética 2.8 kWh/m3CH4.
Conversión especifica a CH4 con pureza de >90%.
Proyectos Power2Biomethane (ES-Retos) y SmartGreenGas (ES-CIEN)
BES  saneamiento y recolección de electricidad
Conversión de la materia orgánica contenida en el agua residual a electricidad.
Degradación del > 90% de la materia orgánica.
Capacidad de producción de energia de 20 mW/m2.
Proyectos UrbanGreenUP (EU-H2020) y Electrowetland (CAT-Nuclis) y Watertur (CAT-Ris2CAT)

## Slide 11
Retos de los sistemas Bioelectroquímicos
Aplicaciones de los sistemas BES
Tratar agua residual.
Generar electricidad (baja densidad de potencia).
Desalinizar agua.
Eliminar y recuperar nutrientes y otros químicos
Valorizar de CO2 a químicos.
Producir de biocombustibles (H2, CH4, etc.) mediante almacenamiento de electricidad.

## Slide 12
Retos de los sistemas Bioelectroquímicos
Retos de los sistemas BES
Aplicaciones de los sistemas BES
Tratar agua residual.
Generar electricidad (baja densidad de potencia).
Desalinizar agua.
Eliminar y recuperar nutrientes y otros químicos
Valorizar de CO2 a químicos.
Producir de biocombustibles (H2, CH4, etc.) mediante almacenamiento de electricidad.
Escalar la tecnología.
Augmentar los rendimientos (densidad de corriente eléctrica).
Profundizar entre las condiciones de operación y la actividad microbiana.
Bajar costes CAPEX y OPEX (económica de escala).

## Slide 13
Retos de los sistemas Bioelectroquímicos
Mejor eficiencia energética para realizar el proceso, gracias al uso de la energía química contenida en el agua residual.
Permiten transformar las depuradoras en biorrefinerías.
Permiten integración de diferentes redes energéticas (eléctrica-gas)
Aplicaciones de los sistemas BES
Potencial ventajas competitivas de los sistemas BES
Tratar agua residual.
Generar electricidad (baja densidad de potencia).
Desalinizar agua.
Eliminar y recuperar nutrientes y otros químicos
Valorizar de CO2 a químicos.
Producir de biocombustibles (H2, CH4, etc.) mediante almacenamiento de electricidad.
Retos de los sistemas BES
Escalar la tecnología.
Augmentar los rendimientos (densidad de corriente eléctrica).
Profundizar entre las condiciones de operación y la actividad microbiana.
Bajar costes CAPEX y OPEX (económica de escala).

## Slide 14
Muchas gracias por su atención
Pau Bosch-Jimenez
Investigador en Energías Renovables
Departamento de Energía e Ingeniería
pbosch@leitat.org
“los sistemas bioelectroquímicos (BES) son un enfoque novedoso que proporcionan una ruta muy atractiva para la generación de electricidad o productos de valor añadido a partir aguas residuales”

## Slide 15
e-
CEM
Anode
Air-Cathode
AEM
e-
e-
O.M.
e-
e-
H2O
O2
H+
CO2
Na+
Cl-
Saline Chamber
e-
e-
CEM
Anode
Air-Cathode
O.M.
e-
H2O
O2
H+
CO2
CEM
Anode
Air-Cathode
O.M.
e-
CO2
H+  H2
CO2  CH4
CO2  orgánicos
NH4+  NH3
M+  M(OH) o M0
…
e-
e-
e-
e-
e-
e-
Fuels/ Chemicals
H+, CO2